CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------***--------

THUYẾT MINH TÓM TẮT

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/500)

KHU DÂN CƯ TỔ DÂN PHỐ 3, PHƯỜNG NGHĨA TÂN.

## 1. Phạm vi lập quy hoạch

- Phạm vi nghiên cứu: Trên phạm vi tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân

- Phạm vi khu vực lập quy hoạch, có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường Đinh Tiên Hoàng.

+ Phía Nam: Giáp khu tái định cư Sùng Đức và giáp đất rẫy.

+ Phía Đông: Giáp suối Đắk Nông

+ Phía Tây: giáp đường Tô Hiến Thành và giáp Khu dân cư Sùng Đức.

- Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 80,4ha.

- Quy mô dân số tính toán sau 5 năm: Khoảng 2.864 người

## 2. Căn cứ pháp lý có liên quan

- Công văn số 5394/UBND-KTN, ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc triển khai lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa;

- Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ dân phố 03, phường Nghĩa Tân;

- Công văn số 2042/UBND-QLĐT, ngày 12/11/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giao nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa;

- Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

## 3. Hiện trạng

## 3.1. Hiện trạng dân cư

- Dân số hiện trạng trong phạm vi thiết kế quy hoạch chi tiết khoảng 2100 người với 420 hộ dân đã xây dựng nhà ở, tập trung chủ yếu dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng, đường Võ Văn Kiệt. Một số hộ khác có nhà và đất vườn ở rải rác bên trong khu quy hoạch với tổng số dân là 400 người.

- Ngoài ra, trong khu vực quy hoạch có bố trí nơi làm việc của cán bộ và người lao động của một số các cơ quan đoàn thể: Binh đoàn 16, công ty khai thác công trình thủy lợi, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Nông.

## 3.2. Hiện trạng sử dụng đất

- Tổng diện tích đất đai trong khu vực nghiên cứu 80,4 ha bao gồm chủ yếu là đất rẫy trồng cà phê và điều, đất quân đội, Suối Đắk Nông, đất ở, đất cơ quan hành chính, đất giao thông hạ tầng. Cụ thể như sau:

| BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT |
| --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) |
| 1 | Đất ở hiện trạng | 9,35 | 11,63 |
| 2 | Đất nông nghiệp và hạ tầng | 55,27 | 68,74 |
| 3 | Đất quân đội | 10 | 12,44 |
| 4 | Đất các cơ quan hành chính | 0,3 | 0,37 |
| 5 | Suối Đắk Nông | 5,48 | 6,82 |
| Tổng cộng | 80,4 | 100,00 |

## 3.3. Hiện trạng các công trình kiến trúc, không gian kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng xã hội.

-Nhà ở: Khoảng 170 nhà, trong đó 20% là nhà kiên cố, còn lại là nhà bán kiên cố và nhà tạm.

- Trụ sở cơ quan: Trụ sở công ty rà phá bom mìn của Binh đoàn 16, trụ sở làm việc của công ty khai thác công trình thủy lợi; trụ sở Ban Dân tộc tỉnh; trụ sở Ban Tôn giáo tỉnh.

3.4. Đánh giá cơ cấu sử dụng đất của khu vực lập quy hoạch theo đồ án quy hoạch chung được duyệt

| BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT THEO QHC |
| --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) |
| 1 | Đất ở | 10 | 12,44 |
| 2 | Đất cây xanh | 33,5 | 41,67 |
| 3 | Đất du lịch | 12 | 14,93 |
| 4 | Đất các cơ quan hành chính | 1 | 1,24 |
| 5 | Đất giao thông hạ tầng | 15,97 | 19,86 |
| 6 | Đất duưới đường dây 500KV | 2,45 | 3,05 |
| 7 | Suối Đắk Nông | 5,48 | 6,82 |
| Tổng cộng | 80,4 | 100,00 |

## 4. Giải pháp quy hoạch:

## 4.1. Tính chất:

Đây là một khu chức năng trong đô thị, bao gồm: các khu vực xây dựng nhà ở, các khu vực xây dựng các công trình sử dung hỗn hợp, các công trình dịch vụ đô thị, khu vực cây xanh – mặt nước, khu vực đặc biệt (an ninh, quốc phòng) với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu sinh sống cho người dân, tạo quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình trong đô thị, kết nối khu quy hoạch với các khu chức năng khác trong đô thị, gắn kết hài hoà kiến trúc cảnh quan của khu vực lập quy hoạch và khu vực lân cận.

## 4.2. Xác định các chức năng chính của khu vực:

## a) Đất cơ quan hành chính:

Đất công trình cơ quan hành chính được bố trí tại vị trí phía Tây của khu quy hoạch, tiếp giáp trục đường Tô Hiến Thành với diện tích 17.720m2 chiếm khoảng 2,21% diện tích đất toàn khu.

## b) Đất công trình công cộng:

Đất công trình công cộng được bố trí tại vị trí phía Nam của khu quy hoạch, tiếp giáp trục đường chính Đ1 và Đ8 với diện tích 8.731m2 chiếm khoảng 1,09% diện tích đất toàn khu. Đây là những khu vực có tầm nhìn cảnh quan đẹp dễ dàng tiếp cận.

## c) Đất ở.

Căn cứ nhiệm vụ đã được phê duyệt đất ở trong khu quy hoạch được chia thành hai loại gồm đất ở mật độ cao và đất ở mật độ trung bình trong đó:

- Đất ở mật độ cao được bố trí khu vực dọc tuyến đường Đinh Tiên Hoàng và tuyến đường Đ1, đây là hai tuyến giao thông đối ngoại tiếp giáp với các khu dân cư lân cận; Đất ở các khu vực này có tổng diện tích 26.088m2  chiếm khoảng 3,25% diện tích đất toàn khu.

- Đất ở mật độ trung bình bố trí khu vực dọc theo tuyến đường bên trong khu quy hoạch, đây là các khu đất ở được kết nối giữa khu đất cây xanh trung tâm và khu vực bố trí đất du lịch sinh thái nên phù hợp cho việc xây dựng nhà ở mật độ trung bình. Đất ở các khu vực này có tổng diện tích 84.524m2 chiếm khoảng 10,52% diện tích đất toàn khu.

- Đất ở trong khu quy hoạch chủ yếu là đất ở chỉnh trang đô thị (là khu vực đất ở trùng với vị trí khu vực đất ở hiện hữu) mục đích quy hoạch khu vực này là tạo cơ sở để chỉnh trang đô thị, định hướng tổ chức không gian đô thị, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, tạo cơ sở để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong tương lai. Xác định tính chất, quy mô các công trình hiện hữu, xây mới để sắp xếp, điều chỉnh quỹ đất phù hợp; xây dựng bộ mặt kiến trúc, cây xanh cảnh quan phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch mới.

## d) Đất quân sự:

Đất công trình quân sự là khu đất được bố trí tại vị trí tiếp giáp khu đất cơ quan hành chính có tuyến đường chính Đ2 đi qua với diện tích 74.688m2 chiếm khoảng 9,3% diện tích đất toàn khu.

## e) Đất du lịch sinh thái:

Đất du lịch sinh thái được bố trí tại các vị trí trung tâm của khu quy hoạch, khu vực này tiếp giáp suối Đăk Nông với diện tích 105.767m2 chiếm khoảng 13,16% diện tích đất toàn khu. Đây là những khu vực có tầm nhìn cảnh quan đẹp định hướng đây sẽ trở thành khu thăm quan du lịch, vui chơi giải trí, và dễ dàng tiếp cận.

## f) Đất cây xanh, hoa viên mặt nước:

Đất dành cho cây xanh được quy hoạch thành một hệ thống gồm các khu công viên tập trung, khu vui chơi giải trí, sân tập thể dục, hoa viên, vườn dạo vui chơi cho trẻ, khu dạo bộ bờ kè dọc suối Đắk Nông..., với tổng diện tích 295.453m2 chiếm 36,77% diện tích toàn khu. Tận dụng địa hình tự nhiên và giảm thiểu khối lượng san nền bố trí các công viên cây xanh, khu đất cây xanh thể dục thể thao được bố trí tại trung tâm khu quy hoạch tiếp giáp trục đường và dọc suối Đắk Nông.

## g) Đất giao thông, bến bãi và hạ tầng kỹ thuật:

- Đất giao thông, bến bãi và hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích 190.479m2 chiếm 23,71% diện tích toàn khu.

- Hệ thống giao thông bố trí linh hoạt theo đường đồng mức đảm bảo được mật độ tham gia giao thông của người dân.

- Các tuyến giao thông đối ngoại bao gồm các trục đường: Đinh Tiên Hoàng, đường Đ1, Đ2,Đ3 và Đ8; Trong đó Đường Đ1 lộ giới 30m, đường Đ2 lộ gới 28m, đường Đ3 lộ giới 20m, đường Đ8 lộ giới 10,5-26m và đường Đinh Tiên Hoàng lộ giới 28m.

- Các tuyến giao thông đối nội bao gồm các tuyến đường còn lại có lộ giới từ 9m đến 17,5m . Các tuyến đường được bố trí linh hoạt theo đường đồng mức kết hợp với các tuyến đường ngang đảm bảo được mật độ tham gia giao thông thuận lợi.

- Đối với các khu đất xây dựng cây xanh cảnh quan, cây xanh thể dục thể thao được bố trí diện tích lớn do đó kết hợp xây dựng các bãi đỗ xe.

- Về hạ tầng kỹ thuật: Do địa hình tương đối dốc do đó giữa các dãy nhà có bố trí phần đất dành cho kè đá và các đường ống kỹ thuật với bề rộng từ 2-4m. Đây là nhu cầu rất thiết thực nhằm đầu tư hạ tầng đồng bộ và có hiệu quả.

## 4.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được duyệt | Chỉ tiêu tính toán theo nhiệm vụ được duyệt | Chỉ tiêu đồ án QH đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dân số | người |  |  |  |  | 2.864 |
| II | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở trung bình | m2/người | 8-50 | 22.912 | - | 143.200 | 110.611 |
| 2 | Đất công trình công cộng | m2/người | 3-5 | 8.592 | - | 14.320 | 8.731 |
| 3 | Đất cây xanh công cộng | m2/người | ≥ 2 |  |  | ≥ 5.728 | 161.354 |
| 4 | Đất giao thông | % | 20-25 | 160.690 | - | 200.863 | 161.746 |
| III | Chỉ tiêu về mật độ xây dựng, diện tích |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình công cộng | % | 40 |  |  |  | 40 |
| 2 | Nhà ở mật độ cao | % | 60-80 |  |  |  | 60-80 |
| 3 | Đất thương mại dịch vụ | m2 | ≥ 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Đất các công trình công cộng | m2 | ≥ 500 |  |  |  | ≥ 500 |
| IV | Chỉ tiêu về tầng cao xd |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình công cộng | tầng | 1-4 |  |  |  | 1-4 |
| 2 | Nhà ở | tầng | 1-4 |  |  |  | 1-4 |
| 3 | Đất thương mại dịch vụ | tầng | 2-5 |  |  |  | 2-5 |

## 4.4. Thống kê quy hoạch sử dụng đất.

- Quy hoạch đất đai xây dựng được tính toán trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng năm 2021 của Bộ xây dựng (theo Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng) và thực tế sử dụng quỹ đất khu vực, các điều kiện tự nhiên: Địa hình, địa chất của khu dân cư.

- Tổng diện tích đất khu vực nghiên cứu là: 80,34ha.

| BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT |
| --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ |
| 1 | ĐẤT CƠ QUAN HÀNH CHÍNH | 17.720,0 | 2,21 |
| 2 | ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG | 8.731,4 | 1,09 |
| 3 | ĐẤT QUÂN SỰ | 74.688,0 | 9,30 |
| 4 | ĐẤT Ở | 110.611,2 | 13,77 |
| 5 | ĐẤT DU LỊCH SINH THÁI | 105.767,1 | 13,16 |
| 6 | ĐẤT CÂY XANH – MẶT NƯỚC | 295.453,0 | 36,77 |
| 7 | ĐẤT GIAO THÔNG, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, BẾN BÃI | 190.479,3 | 23,71 |
| TỔNG | 803.450,0 | 100,0 |

Bảng các chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng nhà ở

| THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT PHẦN ĐẤT Ở |
| --- |
| STT | LÔ ĐẤT | CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH (m2) | MĐXD TỐI ĐA (%) | SỐ T.CAO TỐI ĐA | HỆ SỐ SDĐ (lần) | DT. SÀN XD (m2) |
|  | TỔNG | 110.611,2 |  |  |  | 286.337 |
| I | DO-MDC | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ CAO | 26.087,6 |  |  |  | 83.480 |
| 1 | DO-MDC1 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ CAO 1 | 5.055,7 | 80 | 4 | 3,2 | 16.178 |
| 2 | DO-MDC2 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ CAO 2 | 4.190,2 | 80 | 4 | 3,2 | 13.409 |
| 3 | DO-MDC3 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ CAO 3 | 1.283,5 | 80 | 4 | 3,2 | 4.107 |
| 4 | DO-MDC4 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ CAO 4 | 1.870,9 | 80 | 4 | 3,2 | 5.987 |
| 5 | DO-MDC5 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ CAO 5 | 2.178,2 | 80 | 4 | 3,2 | 6.970 |
| 6 | DO-MDC6 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ CAO 6 | 9.243,1 | 80 | 4 | 3,2 | 29.578 |
| 7 | DO-MDC7 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ CAO 7 | 2.266,0 | 80 | 4 | 3,2 | 7.251 |
| II | DO-TB | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB | 84.523,6 |  |  |  | 202.857 |
| 1 | DO-TB01 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 1 | 4.499,9 | 60 | 4 | 2,4 | 10.800 |
| 2 | DO-TB02 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 2 | 7.412,9 | 60 | 4 | 2,4 | 17.791 |
| 3 | DO-TB03 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 3 | 2.982,0 | 60 | 4 | 2,4 | 7.157 |
| 4 | DO-TB04 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 4 | 303,1 | 60 | 4 | 2,4 | 727 |
| 5 | DO-TB05 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 5 | 4.274,0 | 60 | 4 | 2,4 | 10.258 |
| 6 | DO-TB06 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 6 | 9.878,2 | 60 | 4 | 2,4 | 23.708 |
| 7 | DO-TB07 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 7 | 4.352,4 | 60 | 4 | 2,4 | 10.446 |
| 8 | DO-TB08 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 8 | 5.231,4 | 60 | 4 | 2,4 | 12.555 |
| 9 | DO-TB09 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 9 | 15.742,5 | 60 | 4 | 2,4 | 37.782 |
| 10 | DO-TB10 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 10 | 7.684,3 | 60 | 4 | 2,4 | 18.442 |
| 11 | DO-TB11 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 11 | 6.455,1 | 60 | 4 | 2,4 | 15.492 |
| 12 | DO-TB12 | ĐẤT Ở - MẬT ĐỘ TB 12 | 15.707,8 | 60 | 4 | 2,4 | 37.699 |

Bảng các chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng đất cây xanh, công trình công cộng

| THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT CÂY XANH, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG |
| --- |
| STT | LÔ ĐẤT | CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH (m2) | MĐXD TỐI ĐA (%) | SỐ T.CAO TỐI ĐA | HỆ SỐ SDĐ (lần) | DT. SÀN XD (m2) |
| I | ĐẤT CƠ QUAN HÀNH CHÍNH | 17.720 |  |  |  | 21.264 |
| 1 | CQ-01 | ĐẤT CƠ QUAN HC 01 | 10.492 | 40 | 3 | 1,2 | 12.590 |
| 2 | CQ-02 | ĐẤT CƠ QUAN HC 02 | 7.228 | 40 | 3 | 1,2 | 8.674 |
| II | ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG | 8.731 |  |  |  | 13.970 |
| 1 | CC-DVO | ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở | 8.731 | 40 | 4 | 1,6 | 13.970 |
| III | ĐẤT QUÂN SỰ | 74.688 |  |  |  | 89.626 |
| 1 | QS-01 | ĐẤT QUÂN SỰ 01 | 14.991 | 40 | 3 | 1,2 | 17.989 |
| 2 | QS-02 | ĐẤT QUÂN SỰ 02 | 23.647 | 40 | 3 | 1,2 | 28.376 |
| 3 | QS-03 | ĐẤT QUÂN SỰ 03 | 12.493 | 40 | 3 | 1,2 | 14.992 |
| 4 | QS-04 | ĐẤT QUÂN SỰ 04 | 23.557 | 40 | 3 | 1,2 | 28.268 |
| IV | ĐẤT DU LỊCH SINH THÁI | 105.767 |  |  |  | 42.307 |
| 1 | DLST1 | ĐẤT DU LỊCH SINH THÁI 1 | 59.332 | 20 | 2 | 0,4 | 23.733 |
| 2 | DLST2 | ĐẤT DU LỊCH SINH THÁI 2 | 46.435 | 20 | 2 | 0,4 | 18.574 |
| V | ĐẤT CÂY XANH, HOA VIÊN | 295.453 |  |  |  | 16.135 |
| A | ĐẤT CÔNG VIÊN, THỂ DỤC THỂ THAO | 157.211 |  |  |  | 15.721 |
| 1 | CX-CV01 | CÔNG VIÊN, TD THỂ THAO 1 | 11.775 | 10 | 1 | 0,1 | 1.178 |
| 2 | CX-CV02 | CÔNG VIÊN, TD THỂ THAO 2 | 21.959 | 10 | 1 | 0,1 | 2.196 |
| 3 | CX-CV03 | CÔNG VIÊN, TD THỂ THAO 3 | 63.606 | 10 | 1 | 0,1 | 6.361 |
| 4 | CX-CV04 | CÔNG VIÊN, TD THỂ THAO 4 | 20.994 | 10 | 1 | 0,1 | 2.099 |
| 5 | CX-CV05 | CÔNG VIÊN, TD THỂ THAO 5 | 24.105 | 10 | 1 | 0,1 | 2.410 |
| 6 | CX-CV06 | CÔNG VIÊN, TD THỂ THAO 6 | 14.772 | 10 | 1 | 0,1 | 1.477 |
| B | ĐẤT CÂY XANH HOA VIÊN | 4.143 |  |  |  | 414 |
| 7 | CX-HV1 | CÂY XANH HOA VIÊN 1 | 2.112 | 10 | 1 | 0,1 | 211 |
| 8 | CX-HV2 | CÂY XANH HOA VIÊN 2 | 2.032 | 10 | 1 | 0,1 | 203 |
| C | ĐẤT CÂY XANH CÁCH LY | 47.558 |  |  |  |  |
| 9 | CX-CL1 | CÂY XANH CÁCH LY 1 | 3.157 | - | - | - |  |
| 10 | CX-CL2 | CÂY XANH CÁCH LY 2 | 3.914 | - | - | - |  |
| 11 | CX-CL3 | CÂY XANH CÁCH LY 3 | 4.527 | - | - | - |  |
| 12 | CX-CL4 | CÂY XANH CÁCH LY 4 | 4.318 | - | - | - |  |
| 13 | CX-CL5 | CÂY XANH CÁCH LY 5 | 2.366 | - | - | - |  |
| 14 | CX-CL6 | CÂY XANH CÁCH LY 6 | 2.763 | - | - | - |  |
| 15 | CX-CL7 | CÂY XANH CÁCH LY 7 | 12.875 | - | - | - |  |
| 16 | CX-CL8 | CÂY XANH CÁCH LY 8 | 2.602 | - | - | - |  |
| 17 | CX-CL9 | CÂY XANH CÁCH LY 9 | 11.037 | - | - | - |  |
| D | ĐẤT ĐẤT MẶT NƯỚC | 86.541 |  |  |  |  |
| 18 | MN-01 | ĐẤT MẶT NƯỚC 01 | 8.452 | - | - | - |  |
| 19 | MN-02 | ĐẤT MẶT NƯỚC 02 | 51.066 | - | - | - |  |
| 20 | MN-03 | ĐẤT MẶT NƯỚC 03 | 27.024 | - | - | - |  |
| VI | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT | 4.072 |  |  |  | 407 |
| 1 | BX | BÃI ĐẬU XE TẬP TRUNG | 4.072 | 10 | 1 | 0,1 | 407 |

## 4.5. Quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan:

## a) Xác định vùng kiến trúc, cảnh quan trong đô thị, trục chính cảnh quan.

- Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa được xây dựng nhằm tạo cơ sở để chỉnh trang đô thị, định hướng tổ chức không gian đô thị, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, tạo cơ sở để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong tương lai; đồng thời đáp ứng nhu cầu về thương mại và dich vụ du lịch thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế trong khu vực.

- Khu đất công viên cây xanh cảnh quan được bố trí đồng bộ trong khu quy hoạch, đặc biệt nằm ở khu vực dọc suối Đắk Nông sẽ góp phần cải thiện không khí, tạo cảnh quan khu vui chơi giải trí giúp phát triển du lịch.

- Khu vực quy hoạch được tổ chức đầu tư hạ tầng giao thông thuận lợi để kết nối các khu ở với các khu dịch vụ công cộng, đồng thời đảm bảo theo địa hình tự nhiên để hạn chế san lấp.

- Với nét nổi bật là khu vực dọc suối Đắk Nông với khu vực cảnh quan này sẽ là những dải cây xanh kết hợp với khu đất cây xanh cảnh quan để tạo thành hoa viên, sân chơi và một số công trình dịch vụ..., là khu vực mang sức hút mạnh mẽ nhất toàn khu, là nơi hứa hẹn phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ...

- Trong tổng thể không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan toàn khu, các công trình thương mại dịch vụ kiến trúc có tính định hướng không gian khu vực được xác định như các công trình có chức năng tạo điểm nhấn kiến trúc.

- Các công trình điểm nhấn có các đặc trưng như khối tích, chiều cao công trình lớn, có vị trí tại các điểm nút giao thông, điểm cuối các trục chính đô thị.

## b) Các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch:

- Khu dân cư tổ dân phố 3 được bố trí tiếp giáp với các trục đường Đinh Tiên Hoàng, đường Tô Hiến Thành, đường Đ01, Đ02, Đ03 theo quy hoạch chung; ở vị trí này các công trình thuận lợi cho việc tiếp cận khai thác và sử dụng công trình.

- Khu ở được bố trí bám sát theo quỹ đất ở hiện trạng nhưng được điều chỉnh theo thiết kế điển hình tạo tuyến phố văn minh sạch đẹp và đồng bộ với hệ thống hạ tầng đầy đủ.

- Khu vực cây xanh được bố trí ở vị trí trũng tiếp giáp khu vực suối Đắk Nông và nằm giữa khu ở, để phục vụ nhu cầu tập thể dục điều hòa không khí trong khu vực và tạo điểm nhấn trong khu ở.

- Phía Đông Nam tiếp giáp trục đường Đ1 bố trí công trình công cộng tạo điểm nhấn cho toàn khu và phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm của người dân trong khu vực.

- Ngoài ra khu vực lõi trung tâm khu quy hoạch và khu vực phía Đông Nam có địa hình bao quanh lòng suối thích hợp để thúc đẩy phát triển du lịch nên tại vị trí này sẽ bố trí quỹ đất du lịch sinh thái vừa tạo cảnh quan, cải thiện vi khí hậu và phát triển du lịch cho đô thị Gia Nghĩa.

## c) Chiều cao xây dựng công trình:

- Các công trình công cộng: Chiều cao xây dựng chung từ 1-4 tầng đảm bảo  xây dựng khang trang và hiện đại.

- Các du lịch sinh thái: Chiều cao xây dựng từ 1-2 tầng được xây dựng tạo điểm nhấn mang nét đặc trưng Tây Nguyên.

- Nhà ở mật độ cao chiều cao 2- 4 tầng.

- Nhà ở mật độ trung bình chiều cao 1 - 4 tầng.

- Các công trình cơ quan hành chính chiều cao 1-3.

- Các công trình quân sự chiều cao 1-3.

## d) Khoảng lùi công trình trên từng đường phố, nút giao thông:

- Đối với các công trình nhà ở chỉ giới xây dựng 3m

- Đối các công trình quân sự, cơ quan hành chính, công cộng chỉ giới xây dựng 10m.

- Đối với các công trình cây xanh, thể dục thể thao chỉ giới xây dựng 6m.